## Slide 1
VMC-Projekt von Samuel Brunner
KM3003 - Kühlschrankmanager
Notes: Prozesserklärung: Wie kaufe ich ein Getränk!

## Slide 2
Systemkomponenten
USB CDC
IP-Netzwerk
Präsentationsscanner
Barcodes
QR-Codes
Microsoft Surface 3
Windows 11
Kiosk Modus
  Batterieoptimierung
  Zugriffsbeschränkungen
Gute Touchpad Treiber
MySQL 8.0
Läuft in Docker

## Slide 3
connection.ping(reconnect=True)
Periodische Ausführung
Layout Änderung nur bei Zustandsänderung
Nach Beseitigung des Fehlers
  Scanner verfügbar
    Ja: Checkout Layout
    Nein: Scanner Fehler
 Anwendungsschleife pollt Datenbank!
Wiederaufbau der Verbindung zur Datenbank

## Slide 4
USB CDC: Emulieren eines COM/Seriellen Ports über USB
  Linux sowie Windows
Polling-Ansatz
  Kein einfaches Äquivalent zur ping() Funktion
  Was das Peripheriegerät schickt, kann ich nicht beeinflussen
    Keep-Alive-Meldungen sind keine Option
  Soll in Windows und Linux funktionieren
Callback-Ansatz
  Bei Exception in ser.readline(), meldet die Scanner Klasse
 Scanner meldet an Anwendungsschleife!
Wiederaufbau der Verbindung zum Scanner

## Slide 5
Producer-Consumer-Modell
__readFromScanner(self) läuft in eigenem Thread und blockiert
Queue funktioniert nur in eine Richtung
 keine Probleme mit Race Conditions oder Shared Resources
Wie funktioniert Scanner?
Queue
queue.put(line, block=True, timeout=None)
if queue.empty() == False:
queue.get(block=True)

## Slide 6
Callback Funktion im Main Thread:
def scannerStateChangeCallback(newScannerState):
window.write_event_value('-SCANNER_CONNECTION_EVENT-', newScannerState)
Initialisierung des Scanners:
scanner = scanner.SerialScanner(…, scannerStateChangeCallback)
Call im Scanner Thread:
self.__scannerStateChangeCallback(self.__connectionState)
Wiederaufbau der Verbindung zum Scanner

## Slide 7
Syntax sehr ähnlich zu *.INI files in Windows
Ausdrücke für True: true, 1, t, y, yes, yeah, yup, ja, jawoll
Ausdrücke für False: Alles andere.
Datenbankverbindung, serielle Schnittstelle, Schriftart, Fenstergröße
Wie konfiguriert man die Anwendung?
Kiosk Modus | Debug Modus
resizable = False no_titlebar = True maximize = True keep_on_top = True | Debug = True resizable = True no_titlebar = False maximize = False
Notes: configparser

## Slide 8
Datenbank characterset: utf8mb4
  UTF-8 codiert
  mit 4 Bytes
Logging
  Logging muss auch auf UTF-8 konfiguriert werden
Wie gebe ich Emojis ins System ein?
  Whatsapp web öffnen
  Emoji suchen und kopieren
  In MySQL Workbench hineinkopieren
  UPDATE users SET emoji = '🦔' WHERE (id = 2);
Emojis?

## Slide 9
Client zur Administration
  Matlab
  MS Access
  Excel VBA
Dashboard nicht geplant
  Aufwändig: Hosting? Updates?
Ausblick

## Slide 10
Emulieren eines COM/Seriellen Ports über USB mit dem CDC-Treiber
  https://supportcommunity.zebra.com/s/article/Emulating-a-COM-Serial-Port-Over-USB-using-CDC-driver?language=de
Quellen